#G0

ГОСТ 13025.1-85

Группа К25

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ

Функциональные размеры отделений для хранения

Domestic furniture.

Functional dimensions of storage units

ОКП 56 1000

Дата введения 1987-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.85 N 2040

3. ВЗАМЕН ГОСТ 13025.1-71, ГОСТ 13025.2-71, ГОСТ 13025.3-76, ГОСТ 13025.4-81, ГОСТ 13025.14-73, ГОСТ 13025.17-82, ГОСТ 13025.18-82

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6477-88 и СТ СЭВ 6833-89

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

6. ИЗДАНИЕ (март 2002 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1989 г., августе 1990 г. (ИУС 2-90, 11-90)

ВНЕСЕНО #M12293 0 1200040395 3711665957 106 79 3271140448 3659164373 2391078053 1549344106 1528527867Изменение N 3#S, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 26 от 08.12.2004). Государство-разработчик Россия. #M12291 901939634Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.05.2005 N 103-ст#S введено в действие на территории РФ с 01.10.2005

Изменение N 3 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 8, 2005 год

1. Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и устанавливает функциональные размеры отделений для хранения одежды, головных уборов, белья, постельных принадлежностей, книг, посуды, обуви в изделиях всех видов, а также функциональные размеры кухонных шкафов и вешалок.

Стандарт не распространяется на отделения, предназначенные для встраивания бытовой техники.

(Измененная редакция, Изм. N 1, #M12293 1 1200040395 2479111094 77 419630764 901790330 1676040518 2827 4083209853 28223#S).

2. Размеры отделений для хранения одежды и головных уборов должны соответствовать указанным на черт.1 и 2.

Черт.1

Черт.2

Примечание. Высота отделения для хранения одежды (пальто, плащей, костюмов, пиджаков и т.д.) измеряется от верхней кромки штанги до нижнего ограничивающего элемента, в вешалках - от рабочей поверхности крючка до нижнего ограничивающего элемента. Глубину шкафа измеряют в зоне установки штанги.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200040395 2479111094 78 1906481757 419630764 3128202292 1972853313 1335261500 1009540974Изм. N 3#S).

2.1. Расстояние между крючками, а также между крючками и ограничивающими элементами вешалок и отделений для хранения одежды должно соответствовать указанным на черт.3.

_______________

* Расстояние от рабочей поверхности крючка до нижнего ограничивающего элемента.

Черт.3

2.2. Глубина отделений для хранения головных уборов должна быть не менее 240 мм.

2.3. Расстояние от пола верхней кромки штанги или до рабочей поверхности верхнего крючка должно быть не более 1900 мм.

Примечание. Допускается расстояние от пола до верхней кромки штанги более 1900 мм при условии оснащения шкафа для одежды специальными приспособлениями, обеспечивающими удобство пользования изделием (рычаг для опускания и подъема штанги и т.д.).

3. Размеры отделений для хранения белья должны соответствовать указанным на черт.4 и в табл.1.

Черт.4

Таблица 1

мм

| #G0Назначение отделения | Внутренние размеры отделений, не менее |
| --- | --- |
|  | при поперечном расположении белья | при продольном расположении белья |
| Для постельного белья | 400 | 460 | 460 | 400 |
| Для других видов белья | 300 | 400 | 400 | 300 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.1. Расстояние между полками или выдвижными лотками (или между полкой и ограничивающим элементом отделения) должно быть не менее 170 мм.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200040395 2479111094 79 77 3562858724 4294967294 1900592417 3777048164 3068203780Изм. N 3#S).

3.2. (Исключен, #M12293 1 1200040395 2479111094 79 78 2687662028 2479111094 24254 3348400876 84Изм. N 3#S).

3.3. Высота заднего борта выдвижных полок и лотков должна быть не менее 30 мм.

4. Полезный объем отделений для хранения одного комплекта постельных принадлежностей в тумбах, шкафах и диванах-кроватях должен быть не менее 0,11 м.

В диванах-кроватях внутренняя высота отделения (ящика) должна быть не менее 120 мм.

5. Размеры отделений для хранения книг должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 2

мм

| #G0Расстояние между полками | Глубина отделения |
| --- | --- |
| 180-390 | 140-440 |

Примечание. Допускается расстояние между полками менее 180 мм при всех параметрах глубины для хранения журналов, альбомов и прочих изданий в горизонтальном положении.

6. Размеры отделений для хранения посуды должны соответствовать указанным в табл.3.

Таблица 3

мм

| #G0Отделение для хранения посуды | Глубина отделения, не менее | Расстояние между полками, не менее |
| --- | --- | --- |
| Малого размера | 150 | 150 |
| Среднего размера | 220 | 200 |
| Большого размера | 280 | 250 |

Примечание. Максимальное расстояние между полками 390 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1. Внутренние размеры ящиков для столовых приборов и ящиков и полуящиков для столового белья должны соответствовать указанным на черт.6 и в табл.4.

Черт.6*

________________

* Чертеж 5 исключен. (Измененная редакция, #M12293 0 1200040395 2479111094 79 77 3562858724 4294967294 1900592417 3777048164 3068203780Изм. N 3#S).

Таблица 4

мм

| #G0Назначение ящика | Внутренние размеры ящиков (полуящиков), не менее |
| --- | --- |
| Для столовых приборов | 260 | - | 50 |
| Для столового белья | 360 | 260 | 75 |

Примечание. За глубину ящика и полуящика принимается расстояние от дна ящика или полуящика до конструктивного элемента, ограничивающего высоту хранящихся предметов.

7. Расстояние от пола до верхней кромки передней стенки верхнего ящика или полуящика, предназначенных для хранения белья, столового белья и столовых приборов должно быть не более 1250 мм.

8. Размеры отделений для хранения обуви должны соответствовать указанным на черт.7 и табл.5.

Черт.7

Таблица 5

мм

| #G0Вид обуви | Размер отделения, не менее |
| --- | --- |
|  | для хранения обуви в горизонтальном и наклонном положении | для хранения обуви в вертикальном положении |
|  | глубина | высота | глубина | высота |
| Ботинки, полуботнки, туфли и т.д. | 320 | 150 | 150 | 320 |
| Сапоги | 320 | 400 | 400 | 320 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.1. Ширина отделений для хранения пары обуви должна быть не менее 250 мм, а при хранении пары обуви порознь (на прутках, полках, в кассетах и т. д.) - не менее 125 мм.

9. Для закрывающихся отделений глубина измеряется расстоянием от задней стенки до внутренней поверхности дверей.

10. Размеры кухонных шкафов должны соответствовать указанным на черт.8 и 9 и в табл.6.

Черт.8

Черт.9

(Измененная редакция, Изм.N 2, #M12293 0 1200040395 3348400876 84 85 89968076 4081814784 3892600802 84 38926008023#S).

Таблица 6

мм

| #G0Наименование функциональных размеров кухонных шкафов | Размеры |
| --- | --- |
| Расстояние от пола до рабочей поверхности шкафа-стола | 850-900 |
| Расстояние от пола до дополнительной поверхности шкафа-стола , не менее | 620 |
| Высота основания , не менее | 80 |
| Расстояние от задней кромки крышки шкафа-стола до передней кромки крышки | 600 |
| Внутренний размер шкафа-стола и шкафа хозяйственного , не менее | 460 |
| Заглубление основания изделия от фасадной поверхности корпуса , не менее | 50 |
| Внутренний размер настенного шкафа , не менее | 270 |
| Расстояние от пола до рабочей поверхности верхней полки , не более | 1900 |

Примечания:

1. (Исключено, #M12293 0 1200040395 1020385885 77 2687662028 1020385885 79 3562858724 4294967294 1900592417Изм. N 3#S).

2. Допускается заглубление задней стенки корпуса шкафа-стола, шкафа хозяйственного не более 100 мм с учетом размещения электропроводки, водопроводных и канализационных установок.

3. Глубина напольного шкафа, не входящего в основную рабочую зону, допускается не менее 400 мм.

4. В зависимости от толщины отбортовок и раскладок допускается отклонение от ширины крышки шкафа-стола ±10 мм.

5. Допускается размещение дополнительных полок выше 1900 мм для хранения редко используемых предметов.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, #M12293 1 1200040395 2115862427 82 3562858724 4294967294 1900592417 3777048164 2864950649 10203858893#S).

Текст документа сверен по:

официальное издание

Мебель бытовая. Функциональные размеры:

Сб. ГОСТов. - М: ИПК Издательство стандартов, 2002

Юридическим бюро "Кодекс" в

текст документа внесено Изменение N 3,

принятое МГС (протокол N 26 от 08.12.2004)