#G0

ГОСТ 13025.2-85

Группа К25

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ

Функциональные размеры мебели для сидения и лежания

Domestic furniture. Functional dimensions of furniture for

seating and lying.

ОКП 56 1000

Дата введения 1987-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 июня 1985 г. N 2040

Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

ВЗАМЕН ГОСТ 13025.7-71, ГОСТ 13025.8-71, ГОСТ 13025.9-81, ГОСТ 13025.10-81, ГОСТ 13025.11-71, ГОСТ 13025.16-73

ИЗДАНИЕ (март 2002 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1989 г. (ИУС 2-90)

ВНЕСЕНО #M12293 0 1200040396 3711665957 106 78 3271140448 3659164373 2422037197 1549344106 1528527867Изменение N 2#S, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 26 от 08.12.2004). Государство-разработчик Россия. #M12291 901939634Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.05.2005 N 103-ст#S введено в действие на территории РФ с 01.10.2005

Изменение N 2 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 8, 2005 год

1. Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и устанавливает функциональные размеры стульев, рабочих кресел, диванов, кресел для отдыха, диванов-кроватей, кресел-кроватей с подлокотниками и без подлокотников, табуретов, кроватей и матрацев.

Стандарт не распространяется на тахты, кушетки, стулья и кресла складные.

(Измененная редакция, Изм. N 1, #M12293 1 1200040396 2479111094 77 3629027113 3972405214 3319683020 2038873560 954985456 27068388412#S).

2. Размеры стульев и рабочих кресел должны соответствовать указанным в табл.1, на черт.1 и 2.

Таблица 1

мм

| #G0Функциональные размеры | Стул | Рабочее кресло |
| --- | --- | --- |
| Глубина сиденья | 360-450 | 400-500 |
| Высота линии перегиба спинки от сиденья | 165-200 | 165-200 |

Черт.1

Черт.2

2.1. Ширина сиденья в наиболее широкой части должна быть не менее:

360 мм - для стульев;

400 мм - для рабочих кресел.

2.2. Расстояние между подлокотниками должно быть не менее 420 мм. Размер определяется на расстоянии 180 мм от спинки.

2.3. Радиус кривизны спинки (в плане) должен быть не менее:

450 мм - обычной;

220 мм - поясничной.

Примечание. Под обычной спинкой понимается спинка, верхняя кромка которой расположена над сиденьем на расстоянии более 320 мм.

Под поясничной - понимается спинка, верхняя кромка которой расположена над сиденьем на расстоянии до 320 мм включительно.

2.4. Расстояние от пола до нижней кромки передней проножки или царги должно быть не менее 300 мм.

3. Размеры диванов, кресел для отдыха, диванов-кроватей и кресел-кроватей должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.2.

Черт.3

Таблица 2

мм

| #G0Функциональные размеры | Диван, кресло для отдыха | Диван-кровать, кресло-кровать |
| --- | --- | --- |
| Глубина сиденья | 450-600 | 500-600 |

Примечание. Допускается глубина сиденья  более 600 мм при наличии дополнительных опорных подушек.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200040396 4120950683 78 419630764 2573587994 1906481757 2548273517 4262732334 26924471Изм. N 2#S).

3.1. Ширина одного посадочного места дивана должна быть не менее 500 мм.

3.2. Ширина сиденья кресла в наиболее широкой части должна быть не менее 480 мм.

3.3. Расстояние между подлокотниками или боковинами кресел должно быть не менее 480 мм. Размер определяется на расстоянии 300 мм от спинки.

3.4. Размеры спального места должны быть не менее:

1860х700 мм - для диванов-кроватей;

1860х600 мм - для кресел-кроватей.

4. Глубину сиденья измеряют от передней кромки сиденья до линии пересечения его со спинкой или с вертикалью, проходящей через точку перегиба спинки.

5. Высота подлокотников измеряется от середины глубины сиденья.

6. Размеры табуретов должны соответствовать указанным на черт.4 и 5.

Черт.4

Черт.5

Примечание. В кухонном табурете высотой 650 мм и более должна быть опора для ног.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7. Выбор размеров по высоте стульев, рабочих кресел, табуретов и столов должен осуществляться по #M12291 1200017614ГОСТ 13025.3-85#S.

8. Размеры кроватей и матрацев для них должны соответствовать указанным в табл.3 и на черт.6.

Таблица 3

мм

| #G0Наименование кроватей | Размеры матрацев |
| --- | --- |
|  | Длина | Ширина |
| Одинарные | 1860-2050 | 700, 800, 900 |
| Двойные |  | 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 |

___________________

* Размер 120 min не распространяется на кровати с цокольными опорами.

Черт.6

(Измененная редакция, Изм. N 1, #M12293 0 1200040396 4120950683 79 3562858724 4294967294 1900592417 3777048164 4120950664 792#S).

Текст документа сверен по:

официальное издание

Мебель бытовая. Функциональные размеры:

Сб. ГОСТов. - М: ИПК Издательство стандартов, 2002

Юридическим бюро "Кодекс" в

текст документа внесено Изменение N 2,

принятое МГС (протокол N 26 от 08.12.2004)