#G0

ГОСТ 17743-86

Группа К00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Термины и определения

Technology of woodworking and furniture industry. Terms and definitions

ОКСТУ 5304

Дата введения 1988-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М.В.Бирюков, канд. техн. наук; В.А.Бардонов, канд. техн. наук; В.С.Серебряков; А.В.Ткаченко; Г.В.Соболев, канд. техн. наук; В.П.Сахновская; А.3.Шапшик

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.86 N 4063

3. ВЗАМЕН ГОСТ 17743-72

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта перечисления, приложения |
| --- | --- |
| #M12291 1200012103ГОСТ 3.1109-82#S | Вводная часть |
| #M12291 1200014934ГОСТ 20022.1-80 (СТ СЭВ 2021-79)#S | То же |
| #M12291 1200009510ГОСТ 25761-83#S | " |
| ГОСТ 15024-79 | " |
| #M12291 1200009330ГОСТ 9.072-77#S | " |
| #M12291 1200009489ГОСТ 23505-79#S | " |
| ГОСТ 15813-72 | " |

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к технологии деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с #M12291 1200012103ГОСТ 3.1109-82#S, #M12291 1200014934ГОСТ 20022.1-80 (СТ СЭВ 2021-79)#S, #M12291 1200009510ГОСТ 25761-83#S, ГОСТ 15024-79, #M12291 1200009330ГОСТ 9.072-77#S, #M12291 1200009489ГОСТ 23505-79#S, ГОСТ 15813-72.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

| #G0Термин | Определение |
| --- | --- |
| ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ |
| 1. Гидротермическая обработка древесины | Воздействие на древесину тепла, влажных газов или жидкостей с целью придания ей установленных технологических или эксплуатационных свойств |
| 2. Газовоздушная термическая обработка древесины | Термическая обработка древесины в воздухе или газовоздушной среде |
| 3. Пропаривание древесины Пропаривание | Термическая обработка древесины в среде насыщенного водяного пара |
| 4. Термическая обработка древесины водой | Термическая обработка древесины в воде при температуре до 25 °С |
| 5. Проваривание древесины в воде Проваривание | Термическая обработка древесины в воде при температуре до 90 °С |
| 6. Оттаивание древесины водой | Термическая обработка древесины водой для расплавления льда, содержащегося в замороженной древесине |
| 7. Сушка древесины Сушка | Гидротермическая обработка древесины, заключающаяся в удалении из нее влаги |
| 8. Конвективная сушка древесины | Сушка, при которой передача тепла древесине осуществляется перемещением окружающих ее масс, находящихся в жидком или газообразном состоянии |
| 9. Атмосферная сушка древесины Ндп. Естественная сушка древесины | Конвективная сушка древесины окружающим воздухом без специального его подогрева |
| 10. Интенсифицированная атмосферная сушка древесины | Атмосферная сушка древесины с принудительной циркуляцией воздуха |
| 11. Газопаровая сушка древесины Ндп. Газовоздушная сушка древесины | Конвективная сушка древесины в воздухе, газе или перегретом паре при атмосферном давлении |
| 12. Ротационная сушка древесины | Газопаровая сушка древесины с дополнительным использованием центробежного эффекта |
| 13. Сушка древесины в жидкостях | Конвективная сушка древесины в гидрофобных жидкостях |
| 14. Вакуумная сушка древесины | Конвективная сушка древесины при давлении ниже атмосферного |
| 15. Кондуктивная сушка древесины Ндп. Контактная сушка древесины | Сушка, при которой передача тепла древесине осуществляется путем теплопроводности, при контакте ее с нагретыми поверхностями |
| 16. Радиационная сушка древесины | Сушка древесины путем лучистого теплообмена |
| 17. Диэлектрическая сушка древесины | Сушка древесины в электрическом поле высокой частоты |
| 18. Индукционная сушка древесины | Сушка в переменном магнитном поле, при которой передача тепла древесине осуществляется от ферромагнитных прокладок и сеток, размещаемых внутри штабеля |
| 19. Комбинированная сушка древесины | Сушка древесины, при которой передача тепла осуществляется различными способами |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
| 20. Групповой раскрой древесины (древесных материалов) Ндп. Массовый раскрой Слепой раскрой | Раскрой древесины (древесных материалов) по размерам без учета качества заготовок или деталей |
| 21. Поштучный раскрой древесины (древесных материалов) | Раскрой древесины (древесных материалов) с учетом размеров и качества заготовок (деталей) |
| 22. Резание древесины (древесных материалов) со стружкообразованием | - |
| 23. Бесстружечное резание древесины (древесных материалов) | - |
| 24. Резание древесины в торец | Резание древесины, при котором плоскость резания и направление резания перпендикулярны волокнам древесины |
| 25. Резание древесины вдоль волокон | Резание древесины, при котором плоскость резания и направление резания параллельны волокнам древесины |
| 26. Резание древесины поперек волокон | Резание древесины, при котором плоскость резания параллельна волокнам древесины, а направление резания перпендикулярно к ним |
| 27. Пиление | Резание древесины (древесных материалов) пилами |
| 28. Поперечное пиление | Пиление, при котором плоскости пропила перпендикулярны к направлению волокон древесины |
| 29. Продольное пиление | Пиление, при котором плоскости пропила параллельны направлению волокон древесины |
| 30. Циклевание | Строгание древесины (древесных материалов) с образованием стружки толщиной не более 0,2 мм |
| 31. Пиление под углом | - |
| 32. Пиление по контуру | - |
| 33. Цилиндрическое фрезерование древесины (древесных материалов) | Фрезерование древесины (древесных материалов), при котором ось вращения инструмента параллельна поверхности обработки, а лезвия резцов описывают в пространстве цилиндрические поверхности |
| 34. Фугование заготовок из древесины (древесных материалов) | Цилиндрическое фрезерование древесины (древесных материалов) с целью получения прямолинейных базовых поверхностей |
| 35. Коническое фрезерование древесины (древесных материалов) | Фрезерование древесины (древесных материалов), при котором ось вращения инструмента наклонена под углом к поверхности обработки, а лезвия резцов описывают в пространстве коническую поверхность |
| 36. Торцово-коническое фрезерование древесины (древесных материалов) | Фрезерование древесины (древесных материалов), при котором ось вращения инструмента перпендикулярна поверхности обработки, а лезвия резцов описывают в пространстве коническую поверхность |
| 37. Профильное фрезерование древесины (древесных материалов) Ндп. Фасонное фрезерование | Фрезерование древесины (древесных материалов) фрезами со сложным профилем лезвий или набором фрез |
| 38. Фрезерование древесины вдоль волокон | Фрезерование древесины, при котором поверхность обработки и направление подачи параллельны волокнам древесины |
| 39. Фрезерование древесины поперек волокон | Фрезерование древесины, при котором поверхность обработки параллельна волокнам древесины, а направление подачи перпендикулярно к ним |
| 40. Фрезерование древесины в торец | Фрезерование древесины, при котором поверхность обработки и направление подачи перпендикулярны к направлению волокон |
| 41. Продольно-торцевое фрезерование древесины | Фрезерование древесины, при котором поверхность обработки или направление подачи составляют с направлением волокон древесины угол, не равный 90° |
| 42. Калибрование древесины (древесных материалов) | Обработка древесины (древесных материалов) фрезерованием или шлифованием с целью получения заданных размеров |
| 43. Снятие провесов | Выравнивание сопрягаемых смежных поверхностей в сборочных единицах из древесины (древесных материалов) |
| 44. Зачистка деталей из древесины (древесных материалов) | Местная обработка поверхностей деталей из древесины (древесных материалов) циклеванием или шлифованием |
| 45. Штампование древесины (древесных материалов) | Резание древесины (древесных материалов) при помощи матрицы и пуансона |
| 46. Прессование древесины | Обработка древесины давлением с целью ее уплотнения за счет сокращения внутриклеточных и межклеточных полостей |
| 47. Гнутье древесины (древесных материалов) | Обработка древесины (древесных материалов) давлением с применением шаблонов с целью придания детали криволинейной формы |
| СКЛЕИВАНИЕ И ОБЛИЦОВЫВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
| 48. Подготовка склеиваемых поверхностей древесины (древесных материалов) | Комплекс операций, обеспечивающих необходимое качество поверхности древесины (древесных материалов) для склеивания |
| 49 Нанесение клея | - |
| 50. Склеивание древесины (древесных материалов) холодным способом | Склеивание древесины (древесных материалов) без применения нагрева |
| 51. Склеивание древесины (древесных материалов) горячим способом | Склеивание древесины (древесных материалов) с применением нагрева |
| 52. Склеивание древесины (древесных материалов) с нагревом аккумулированным теплом | Склеивание древесины (древесных материалов) с предварительным нагревом склеиваемых поверхностей |
| 53. Склеивание древесины (древесных материалов) кондуктивным способом нагрева Ндп. Контактный способ | Склеивание древесины (древесных материалов), при котором передача тепла к клеевому соединению осуществляется путем теплопроводности склеиваемых материалов |
| 54. Склеивание древесины (древесных материалов) в поле токов высокой частоты | - |
| 55. Облицовывание древесины (древесных материалов) пленочными листовыми материалами (тканями) | - |
| 56. Облицовывание древесины (древесных материалов) лущеным (строганым) шпоном | - |
| 57. Подготовка шпона к облицовыванию | Комплекс операций по разметке, раскрою шпона, фугованию кромок, подбору шпона по породе, текстуре, цвету, ребросклеивание для получения облицовок из шпона нужных размеров |
| 58. Набор шпона | Подбор шпона для получения облицовки установленного текстурного рисунка |
| 59. Простой набор шпона | Набор, при котором полосы шпона имеют параллельное направление волокон |
| 60. Фигурный набор шпона | Набор, при котором полосы шпона образуют рисунок в виде геометрических фигур |
| 61. Безленточное ребросклеивание шпона | Ребросклеивание полос шпона с помощью клея |
| 62. Ленточное ребросклеивание шпона | Ребросклеивание полос шпона с помощью клеевой ленты |
| 63. Ребросклеивание шпона клеящей нитью | - |
| 64. Формирование склеиваемого пакета из заготовок древесины (древесных материалов) | Укладка в указанном порядке заготовок из древесины (древесных материалов) с нанесенным на их поверхность слоем клея или клеящей пленкой |
| 65. Выдержка заготовок из древесины (древесных материалов) с нанесенным клеем | Интервал времени, в течение которого наступает готовность к склеиванию клеевого слоя, нанесенного на соединяемые поверхности заготовок из древесины (древесных материалов) |
| 66. Выдержка пакета из заготовок древесины (древесных материалов) при склеивании | Интервал времени, необходимый для склеивания пакета из заготовок древесины (древесных материалов) при заданных технологических режимах |
| 67. Выдержка деталей из древесины (древесных материалов) после склеивания | Интервал времени, необходимый для обеспечения готовности склеенных деталей из древесины (древесных материалов) к последующей обработке |
| СБОРКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
| 68. Конвейерная сборка изделий из древесины (древесных материалов) | Сборка изделий из древесины (древесных материалов), выполняемая на специализированных рабочих местах, расположенных в технологической последовательности и соединенных транспортными средствами |
| 69. Стапельная сборка изделий из древесины (древесных материалов) | Сборка изделий из древесины (древесных материалов) в приспособлении, обеспечивающем фиксирование деталей и сборочных единиц в нужном положении |
| 70. Сборка в станках изделий из древесины (древесных материалов) | Сборка изделий из древесины (древесных материалов) в специальных сборочных ваймах с механическими, пневматическими или гидравлическими прижимами |
| 71. Бесшурупная сборка изделий из древесины (древесных материалов) | Сборка изделий из древесины (древесных материалов) с помощью фурнитуры с посадочными втулками, впрессовыванными в монтажные отверстия |
| 72. Установка фурнитуры к изделиям из древесины (древесных материалов) | - |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОТДЕЛКЕ |
| 73. Отбеливание поверхности древесины | Искусственное изменение естественного цвета древесины с целью осветления и получения равномерного цвета отделываемой поверхности |
| 74. Обессмоливание поверхности древесины | Обработка поверхности древесины хвойных пород специальными составами с целью удаления смолы |
| 75. Крашение древесины Ндп. Морение Бейцевание Тонирование | Придание древесине новой окраски с сохранением ее текстуры |
| 76. Порозаполнение древесины | Обработка поверхности кольцесосудистых пород древесины порозаполняющими составами |
| 77. Местное шпатлевание древесины (древесных материалов) | Шпатлевание отдельных участков поверхности древесины (древесных материалов) |
| ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
| 78. Сплошное шпатлевание древесины (древесных материалов) | Шпатлевание всей отделываемой поверхности древесины (древесных материалов) |
| 79. Нанесение токопроводящего состава | - |
| 80. Отделка изделий из древесины (древесных материалов) Отделка | Создание на поверхности изделий из древесины (древесных материалов) защитно-декоративных покрытий |
| 81. Прозрачная отделка изделий из древесины (древесных материалов) | Отделка изделий из древесины (древесных материалов), при которой покрытие не закрывает текстуру отделываемой поверхности |
| 82. Непрозрачная отделка изделий из древесины (древесных материалов) | Отделка изделий из древесины (древесных материалов), при которой покрытие полностью закрывает естественный цвет и текстуру отделываемой поверхности |
| 83. Имитационная отделка изделий из древесины (древесных материалов) | Непрозрачная отделка изделий из древесины (древесных материалов), при которой покрытие, наносимое на отделываемую поверхность, воспроизводит текстуру и цвет древесины или декоративного рисунка |
| 84. Матовая отделка изделий из древесины (древесных материалов) | Отделка изделий из древесины (древесных материалов) защитно-декоративным покрытием, дающим рассеянное отражение светового потока |
| 85. Блестящая отделка изделий из древесины (древесных материалов) | Отделка изделий из древесины (древесных материалов) защитно-декоративным покрытием, отражающим световой поток |
| 86. Отделка древесины с открытыми порами | Отделка древесины, при которой покрытие повторяет структуру поверхности древесины |
| 87. Отделка древесины с закрытыми порами | - |
| 88. Декорирование мебели | Украшение мебели различными элементами внешнего оформления Примечание. К элементам относятся: декоративные материалы для отделки, орнамент, изобразительные элементы, декоративные швейные приемы и т.д. |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| #G0Бейцевание | 75 |
| --- | --- |
| Выдержка деталей из древесины после склеивания | 67 |
| Выдержка деталей из древесных материалов после склеивания | 67 |
| Выдержка заготовок из древесины с нанесенным клеем | 65 |
| Выдержка заготовок из древесных материалов с нанесенным клеем | 65 |
| Выдержка пакета из заготовок древесины при склеивании | 66 |
| Выдержка пакета из заготовок древесных материалов при склеивании | 66 |
| Гнутье древесины | 47 |
| Гнутье древесных материалов | 47 |
| Декорирование мебели | 88 |
| Зачистка деталей из древесины | 44 |
| Зачистка деталей из древесных материалов | 44 |
| Калибрование древесины | 42 |
| Калибрование древесных материалов | 42 |
| Крашение древесины | 75 |
| Морение | 75 |
| Набор шпона | 58 |
| Набор шпона простой | 59 |
| Набор шпона фигурный | 60 |
| Нанесение клея | 49 |
| Нанесение токопроводящего состава | 79 |
| Обессмоливание поверхности древесины | 74 |
| Облицовывание древесины лущеным шпоном | 56 |
| Облицовывание древесины пленочными листовыми материалами | 55 |
| Облицовывание древесины строганым шпоном | 56 |
| Облицовывание древесины тканями | 55 |
| Облицовывание древесных материалов лущеным шпоном | 56 |
| Облицовывание древесных материалов пленочными листовыми материалами | 55 |
| Облицовывание древесных материалов строганым шпоном | 56 |
| Облицовывание древесных материалов тканями | 55 |
| Обработка древесины водой термическая | 4 |
| Обработка древесины гидротермическая | 1 |
| Обработка древесины термическая газовоздушная | 2 |
| Отбеливание поверхности древесины | 73 |
| Отделка древесины с закрытыми порами | 80 |
| Отделка древесины с открытыми порами | 87 |
| Отделка изделий из древесины | 86 |
| Отделка | 80 |
| Отделка изделий из древесины блестящая | 85 |
| Отделка изделий из древесины имитационная | 83 |
| Отделка изделий из древесины матовая | 84 |
| Отделка изделий из древесины непрозрачная | 82 |
| Отделка изделий из древесины прозрачная | 81 |
| Отделка изделий из древесных материалов | 80 |
| Отделка изделий из древесных материалов блестящая | 85 |
| Отделка изделий из древесных материалов имитационная | 83 |
| Отделка изделий из древесных материалов матовая | 84 |
| Отделка изделий из древесных материалов непрозрачная | 82 |
| Отделка изделий из древесных материалов прозрачная | 81 |
| Оттаивание древесины водой | 6 |
| Пиление | 27 |
| Пиление под углом | 31 |
| Пиление по контуру | 32 |
| Пиление поперечное | 28 |
| Пиление продольное | 29 |
| Подготовка склеиваемых поверхностей древесины | 48 |
| Подготовка склеиваемых поверхностей древесных материалов | 48 |
| Подготовка шпона к облицовыванию | 57 |
| Порозаполнение древесины | 76 |
| Прессование древесины | 46 |
| Проваривание | 5 |
| Проваривание древесины в воде | 5 |
| Пропаривание | 3 |
| Пропаривание древесины | 3 |
| Раскрой древесины групповой | 20 |
| Раскрой древесины поштучный | 21 |
| Раскрой древесных материалов групповой | 20 |
| Раскрой древесных материалов поштучный | 21 |
| Раскрой массовый | 20 |
| Раскрой слепой | 20 |
| Ребросклеивание шпона безленточное | 61 |
| Ребросклеивание шпона клеящей нитью | 63 |
| Ребросклеивание шпона ленточное | 62 |
| Резание древесины бесстружечное | 23 |
| Резание древесины вдоль волокон | 25 |
| Резание древесины в торец | 24 |
| Резание древесины поперек волокон | 26 |
| Резание древесины со стружкообразованием | 22 |
| Резание древесных материалов бесстружечное | 23 |
| Резание древесных материалов со стружкообразованием | 22 |
| Сборка в станках изделий из древесины | 70 |
| Сборка в станках изделий из древесных материалов | 70 |
| Сборка изделий из древесины бесшурупная | 71 |
| Сборка изделий из древесины конвейерная | 68 |
| Сборка изделий из древесины стапельная | 69 |
| Сборка изделий из древесных материалов бесшурупная | 71 |
| Сборка изделий из древесных материалов конвейерная | 68 |
| Сборка изделий из древесных материалов стапельная | 69 |
| Склеивание древесины в поле токов высокой частоты | 54 |
| Склеивание древесины горячим способом | 51 |
| Склеивание древесины кондуктивным способом нагрева | 53 |
| Склеивание древесины с нагревом аккумулированным теплом | 52 |
| Склеивание древесины холодным способом | 50 |
| Склеивание древесных материалов в поле токов высокий частоты | 54 |
| Склеивание древесных материалов горячим способом | 51 |
| Склеивание древесных материалов кондуктивным способом нагрева | 53 |
| Склеивание древесных материалов с нагревом аккумулированным теплом | 52 |
| Склеивание древесных материалов холодным способом | 50 |
| Снятие провесов | 43 |
| Способ контактный | 53 |
| Сушка | 7 |
| Сушка древесины | 7 |
| Сушка древесины атмосферная | 9 |
| Сушка древесины интенсифицированная | 10 |
| Сушка древесины вакуумная | 14 |
| Сушка древесины в жидкостях | 13 |
| Сушка древесины газовоздушная | 11 |
| Сушка древесины газопаровая | 11 |
| Сушка древесины диэлектрическая | 17 |
| Сушка древесины естественная | 9 |
| Сушка древесины индукционная | 18 |
| Сушка древесины комбинированная | 19 |
| Сушка древесины конвективная | 8 |
| Сушка древесины кондуктивная | 15 |
| Сушка древесины контактная | 15 |
| Сушка древесины радиационная | 16 |
| Сушка древесины ротационная | 12 |
| Тонирование | 75 |
| Установка фурнитуры к изделиям из древесины | 72 |
| Установка фурнитуры к изделиям из древесных материалов | 72 |
| Формирование склеиваемого пакета из заготовок древесины | 64 |
| Формирование склеиваемого пакета из заготовок древесных материалов | 64 |
| Фрезерование древесины вдоль волокон | 38 |
| Фрезерование древесины в торец | 40 |
| Фрезерование древесины коническое | 35 |
| Фрезерование древесины поперек волокон | 39 |
| Фрезерование древесины продольно-торцевое | 41 |
| Фрезерование древесины профильное | 37 |
| Фрезерование древесины торцово-коническое | 36 |
| Фрезерование древесины цилиндрическое | 33 |
| Фрезерование древесных материалов коническое | 35 |
| Фрезерование древесных материалов профильное | 37 |
| Фрезерование древесных материалов торцово-коническое | 36 |
| Фрезерование древесных материалов цилиндрическое | 33 |
| Фрезерование фасонное | 37 |
| Фугование заготовок из древесины | 34 |
| Фугование заготовок из древесных материалов | 34 |
| Циклевание | 30 |
| Шпатлевание древесины местное | 77 |
| Шпатлевание древесины сплошное | 78 |
| Шпатлевание древесных материалов местное | 77 |
| Шпатлевание древесных материалов сплошное | 78 |
| Штампование древесины | 45 |
| Штампование древесных материалов | 45 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1987